## Slide 1: Порядок подключения (технологического присоединения) к тепловым сетям
Назарово, 2017

## Slide 2
1. Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (далее – ПП №83).
Применение: Предоставление технических условий и (или) информации о плате за подключение.
Описание: ПП № 83 регулируют отношения между организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, органами местного самоуправления и правообладателями земельных участков, возникающие в процессе определения и предоставления технических условий подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические условия), включая порядок направления запроса, порядок определения и предоставления технических условий, а также критерии определения возможности подключения.
Настоящие Правила применяются также в случаях, когда в результате строительства (реконструкции) сетей инженерно-технического обеспечения либо оборудования по производству ресурсов требуется подключение к технологически связанным сетям инженерно-технического обеспечения.
2. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 N 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – ПП №307).
Применение: Подключение к системам теплоснабжения, заключение и исполнение договора о подключении.
Описание: ПП № 307 определяют порядок подключения теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к системам теплоснабжения, в том числе, порядок заключения и исполнения договора о подключении.
ПП № 307 применяются при заключении договора о подключении в случаях:
- необходимости подключения к системам теплоснабжения вновь создаваемого или созданного подключаемого объекта, но не подключенного к системам теплоснабжения, в том числе при уступке права на использование тепловой мощности;
- увеличения тепловой нагрузки (для теплопотребляющих установок) или тепловой мощности (для источников тепловой энергии и тепловых сетей) подключаемого объекта;
- реконструкции или модернизации подключаемого объекта, при которых не осуществляется увеличение тепловой нагрузки или тепловой мощности подключаемого объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация) тепловых сетей или источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, в том числе при повышении надежности теплоснабжения и изменении режимов потребления тепловой энергии.
В соответствии с Федеральным законом № 190 от 27.07.2010 «О теплоснабжении» (далее – ФЗ № 190) подключение объектов капитального строительства к тепловым сетям осуществляется на основании договора на подключение (п. 2 ст. 14 190-ФЗ) в соответствии с требованием Градостроительного кодекса РФ и Правилами подключения к системам теплоснабжения (п. 1 ст. 14 ФЗ № 190). Непосредственное правовое регулирование осуществляется следующими нормативными актами:

## Slide 3: Предоставление технических условий и (или) информации о плате за подключение в соответствии с ПП №83
Назарово, 2017

## Slide 4
Запрос о предоставлении технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к тепловым сетям
Примечание: Порядок определения организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в которую должен быть направлен запрос о получении технических условий см. в Приложении № 1.
В соответствии с п. 10 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за подключение утвержден ПП № 83. В целом схема предоставлении технических условий или информации о плате за подключение выглядит следующим образом:
Анализ запроса на соответствие требованиям п. 8 ПП № 83
Примечание: Требования к содержанию запроса см. в Приложении №2.
Не соответствует п. 8 ПП № 83
Направление на доработку
Соответствует п. 8 ПП № 83
Определение технической возможности подключения
Примечание: Особенности определения технической возможности подключения см. в Приложении №3.
Техническая возможность подключения отсутствует
Техническая возможность подключения существует
Мотивированный отказ
Выдача технических
условий или информации о плате за подключение объекта
Срок действия:
при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства не более 5 лет;
в остальных случаях не более 3 л.
Примечание: Порядок выдачи технических условий или информации о плате за подключение в Приложении № 4
Срок выдачи ТУ или мотивированного отказа –в течение 14 рабочих дней с даты получения запроса.

## Slide 5
Приложение №1. Определение организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в которую должен быть направлен запрос о получении технических условий:
В случае если правообладатель земельного участка намерен осуществить реконструкцию объекта капитального строительства или подключение построенного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и если технические условия для его подключения отсутствовали либо истек срок их действия, а также если истек срок действия технических условий, выданных органом местного самоуправления в составе документов о предоставлении земельного участка, правообладатель в целях определения необходимой ему подключаемой нагрузки обращается в организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение реконструированного (построенного) объекта капитального строительства, для получения технических условий.
Если правообладатель земельного участка не имеет сведений об организации, выдающей технические условия, он обращается в орган местного самоуправления с запросом о представлении сведений о такой организации, а орган местного самоуправления представляет в течение 2 рабочих дней с даты обращения сведения о соответствующей организации, включая наименование, юридический и фактический адреса.
Такая организация определяется органом местного самоуправления на основании схем существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства в области теплоснабжения федерального, регионального и местного значения, схем теплоснабжения, а также с учетом инвестиционных программ указанной организации.
В случае если инвестиционная программа организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не утверждена, технические условия выдаются при предоставлении земельного участка для комплексного освоения с последующей передачей создаваемых тепловых сетей в государственную или муниципальную собственность либо при подключении к существующим сетям и выполнении указанной организацией за счет средств правообладателя земельного участка работ, необходимых для подключения к сетям в точке подключения на границе существующих сетей.
Это условие не распространяется на случаи, когда для подключения к сетям строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства не требуется создания (реконструкции) тепловых сетей.

## Slide 6
Приложение №2. Содержание запроса органа местного самоуправления либо правообладателя земельного участка о предоставлении технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям:
- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;
- нотариально заверенные копии или копии заверенные заявителем* учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;
*Примечание: Решением от 6 декабря 2013 г. N АКПИ13-997 признан недействующим со дня вступления решения суда в законную силу подпункт "д" пункта 12 Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 307, в части, исключающей для юридических лиц возможность приложения к заявке на подключение к системам теплоснабжения незаверенных нотариально копий учредительных документов. Понятно что это решение не имеет преюдициального значения для положений Правил № 83 вместе с тем есть риск признания действий по отказу на основании отсутствия нотариальных копий неправомерными.
- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);
- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;
- информацию о разрешенном использовании земельного участка;
- информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;
- необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, а также виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения;
- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);
- планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).

## Slide 7
Приложение №3. Определение технической возможности подключения
Организация, осуществляющая эксплуатацию тепловых сетей определяет технические условия:
- на основе анализа резерва мощностей по производству соответствующих ресурсов и пропускной способности тепловых сетей, а в точках взаимного присоединения - совместно с организациями, осуществляющими эксплуатацию технологически связанных сетей с учетом указанного анализа;
- с учетом оценки альтернативных вариантов подключения объектов капитального строительства к существующим сетям;
- с учетом принятых такой организацией в соответствии с ранее выданными техническими условиями обязательств по обеспечению подключения объектов капитального строительства к тепловым сетям, с учетом схемы теплоснабжения.
Возможность подключения объектов капитального строительства к тепловым сетям существует:
- при наличии резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;
- при наличии резерва мощности по производству соответствующего ресурса.
Отсутствие на момент запроса указанных резервов является основанием для отказа в выдаче технических условий, за исключением случаев, когда устранение этих ограничений учтено в инвестиционных программах организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых сетей.
В целях подтверждения наличия резервов пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса, и (или) резерва мощности по производству соответствующего ресурса организация, получившая запрос о выдаче технических условий, согласовывает технические условия с организациями, владеющими технологически связанными сетями и (или) объектами по производству данного ресурса. Соответствующие организации в течение 5 рабочих дней с даты обращения должны согласовать данную информацию либо представить письменный мотивированный отказ.
Внимание! При определении технической возможности подключения следует, также, учитывать нахождение объекта в пределах радиуса эффективного теплоснабжения (РЭТ), так как п. 15 ПП № 307 предусмотрено, что несмотря на наличие технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения возможен отказ потребителю в заключении договора о подключении объекта, ввиду не нахождения его в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения.

## Slide 8
Приложение №4. Выдача технических условий или информации о плате за подключение:
Организация, осуществляющая эксплуатацию тепловых сетей, обязана в течение 14 рабочих дней с даты получения указанного запроса определить и предоставить технические условия или информацию о плате за подключение объекта капитального строительства к тепловым сетям либо предоставить мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к тепловым сетям.
Выдача технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к тепловым сетям осуществляется без взимания платы.
Технические условия должны содержать следующие данные:
максимальная нагрузка в возможных точках подключения;
срок подключения объекта капитального строительства к системам теплоснабжения, определяемый, в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционной программы;
срок действия технических условий, при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства не менее 5 лет, а в остальных случаях не менее 3 лет. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.
Информация о плате за подключение объекта капитального строительства к системам
теплоснабжения должна содержать:
данные о тарифе на подключение, утвержденном на момент выдачи технических условий в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
дату окончания срока действия указанного тарифа (если период действия этого тарифа истекает ранее окончания срока действия технических условий);
дату повторного обращения за информацией о плате за подключение (если на момент выдачи технических условий тариф на подключение на период их действия не установлен).
Если для подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к тепловым сетям не требуется создания (реконструкции) тепловых сетей, плата за подключение не взимается.

## Slide 9
Если у исполнителя отсутствуют утвержденные инвестиционные программы, подключение осуществляется без взимания платы за подключение, а вместо информации о плате за подключение выдаются технические условия для комплексного освоения с последующей передачей создаваемых тепловых сетей в государственную или муниципальную собственность либо при подключении к существующим тепловым сетям и выполнении организацией осуществляющей эксплуатацию тепловых сетей за счет средств правообладателя земельного участка работ, необходимых для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в точке подключения на границе существующих сетей. Это условие не распространяется на случаи, когда для подключения к тепловым сетям строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства не требуется создания (реконструкции) тепловых сетей.
Размер платы за подключение в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»:
1. В случае если подключаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч, плата за подключение устанавливается равной 550 рублям.
2. В случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования с учетом подключаемой тепловой нагрузки, включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.
Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утв. Приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э.
3. При отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение для потребителя, суммарная подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч суммарной установленной тепловой мощности системы теплоснабжения, к которой осуществляется подключение, устанавливается в индивидуальном порядке.
Внимание, см. примечание по вопросу платы за подключение!
При смене правообладателя земельного участка, которому были выданы технические условия, новый правообладатель вправе воспользоваться этими техническими условиями, уведомив организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, о смене правообладателя.

## Slide 10
Выдача технических условий основным абонентом:
В случае если подключение объекта капитального строительства возможно только к существующим тепловым сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании лицу, которое является потребителем тепловой энергии (далее - основной абонент), технические условия такого подключения могут быть выданы основным абонентом по согласованию с теплоснабжающей организацией, к чьим объектам присоединены принадлежащие основному абоненту тепловые сети. По соглашению между теплоснабжающей организацией и основным абонентом технические условия может разработать теплоснабжающая организация.
Договор о подключении объекта капитального строительства к системам теплоснабжения заключается с основным абонентом, который должен заключить с теплоснабжающей организацией договор о подключении к системам теплоснабжения для получения дополнительной мощности. Стороны могут заключить трехсторонний договор о подключении.

## Slide 11: Подключение к системам теплоснабжения, заключение и исполнение договора о подключении в соответствии с ПП №307
Назарово, 2017

## Slide 12
Подключение объекта в соответствии с ПП № 307 осуществляется в порядке,
который включает следующие основные этапы:
Выбор заявителем теплоснабжающей организации или теплосетевой организации (исполнителя);
2. Заключение договора о подключении, в том числе подача заявителем заявки на подключение к системе теплоснабжения и выдача условий подключения, являющихся неотъемлемой частью указанного договора;
3. Исполнение сторонами условий договора о подключении, в том числе подключение объекта к системе теплоснабжения и подписание сторонами акта о подключении объекта и акта разграничения балансовой принадлежности.*
*Примечание: В соответствии с Постановлением правительства от 09.09.2017 №1089 с 12.12.2017 изменится этапность подключения и наименование документа о подключении:
3) Исполнение сторонами условий договора о подключении;
4) Подключение объекта к системе теплоснабжения и подписание сторонами акта о подключении объекта к системе теплоснабжения, содержащего информацию о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей и разграничении эксплуатационной ответственности сторон.

## Slide 13
Этап 1. Выбор заявителем теплоснабжающей организации или теплосетевой организации (исполнителя).
Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой следует обращаться заявителям, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа.
В случае если для подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83, заявителем или органом местного самоуправления были получены технические условия подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения в сфере теплоснабжения и срок, на который были выданы технические условия, не истек, исполнителем по договору о подключении является организация, выдавшая такие технические условия, правопреемники указанной организации или организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями или источниками тепловой энергии, на подключение к которым были выданы технические условия.
Если заявитель не имеет сведений об организации, к которой следует обращаться за заключением договора о подключении, он вправе обратиться в орган местного самоуправления с письменным запросом о представлении сведений о такой организации с указанием местонахождения подключаемого объекта.
Орган местного самоуправления обязан представить в течение 2 рабочих дней с даты обращения заявителя в письменной форме сведения о соответствующей организации, включая ее наименование и местонахождение.

## Slide 14
Этап 2. Порядок заключения договора о подключении :
Заявка на подключение к системе теплоснабжения
Примечание: Требования к содержанию заявки на подключение см. в Приложении№5
Схема 2.1. Действия ТСО в случае не соответствия заявки требованиям ПП № 307
В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 3 месяцев с даты его уведомления исполнитель аннулирует заявку на подключение и уведомляет об этом заявителя (в письменном виде) в течение 15 дней с даты принятия решения об аннулировании указанной заявки.
Исполнитель, в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки, направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 3 месяцев с даты получения указанного уведомления представить недостающие документы и сведения
Анализ заявки на соответствие требованиям п. 11, 12 ПП № 307
Соответствует
См. Схему 2.2.
Не соответствует

## Slide 15
Действия ТСО в случае не соответствия заявки требованиям ПП № 307 после вступления в силу Постановлением правительства от 09.09.2017 №1089:
Заявка на подключение к системе теплоснабжения
на бумажном носителе или в электронной форме (пп. «в»)
Примечание: Требования к содержанию заявки на подключение см. в Приложении№5
В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней (пп. «д») с даты его уведомления исполнитель аннулирует заявку на подключение и уведомляет об этом заявителя (в письменном виде) в течение 3 рабочих дня (пп. «д») с даты принятия решения об аннулировании указанной заявки.
Исполнитель, в течение 3 рабочих дней с даты получения заявки, направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней (пп. «д») с даты получения указанного уведомления представить недостающие документы и сведения
Анализ заявки на соответствие требованиям п. 11, 12 ПП № 307
срок рассмотрения: 3 рабочих дня (пп. «д»)
Соответствует
отказ не допускается( пп. «д»)
См. Схему 2.2.
Не соответствует

## Slide 16
Приложение №5. Заявка на подключение должна содержать следующие сведения:
а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование организации, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты);
б) местонахождение подключаемого объекта;
в) технические параметры подключаемого объекта:
расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение;
вид и параметры теплоносителей (давление и температура);
режимы теплопотребления для подключаемого объекта (непрерывный, одно-, двухсменный и др.);
расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их качества;
требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.);
наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии (с указанием их мощностей и режимов работы);
г) правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом и земельным участком, на котором планируется создание подключаемого объекта (далее - земельный участок);
д) номер и дата выдачи технических условий (если они выдавались ранее в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности);
е) планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта;
ж) информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта;
з) информация о виде разрешенного использования земельного участка;
и) информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, модернизации) подключаемого объекта.

## Slide 17
К заявке на подключение к системе теплоснабжения прилагаются следующие документы:
а) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются копии свидетельств о государственной регистрации прав на указанный подключаемый объект или земельный участок);
*Примечание: Исходя буквального понимания данного пункта, заявителю представляется возможность предоставления на выбор либо копий документов, подтверждающих право собственности на з/у, либо копий документов, подтверждающих право собственности на объект капитального строительства (если права зарегистрированы в ЕГРН-копий св-в о гос. регистрации прав либо на з/у, либо на подключаемый объект). В случае, если объект находится на стадии строительства, и право собственности на него еще не зарегистрировано, в целях подтверждения права заявителя осуществлять строительство подключаемого объекта куратору рекомендуется запрашивать в том числе разрешение на строительство такого объекта (так как разрешение является основанием для строительства объекта). Поскольку в соответствии с п. 2 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.
Однако куратор не вправе требовать разрешение на строительство в случае непредставления такого документа, поскольку Правилами обязанность предоставления разрешения не установлена, также непредставление разрешения основанием для аннулирования заявки не является.
б) ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения;
в) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений (не прилагается в случае, если заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);
г) документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя (в случае если заявка подается в адрес исполнителя представителем заявителя);
д) для юридических лиц - заверенные нотариально или заверенные заявителем* копии учредительных документов
*Примечание: Решением от 6 декабря 2013 г. N АКПИ13-997 признан недействующим со дня вступления решения суда в законную силу подпункт "д" пункта 12 Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 307, в части, исключающей для юридических лиц возможность приложения к заявке на подключение к системам теплоснабжения незаверенных нотариально копий учредительных документов.
Перечень документов и сведений, предусмотренных п.п. 11 и 12 ПП № 307, является исчерпывающим.

## Slide 18
В случае несоблюдения заявителем требований, предъявляемых к содержанию заявки и составу прилагаемых документов:
исполнитель в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 3 месяцев с даты получения указанного уведомления представить недостающие документы и сведения.
В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 3 месяцев с даты его уведомления исполнитель аннулирует заявку на подключение и уведомляет об этом (в письменном виде) заявителя в течение 15 дней с даты принятия решения об аннулировании указанной заявки.
Согласие собственника или иного законного владельца тепловой сети или источника тепловой энергии, через которые возможно подключение:
Если подключение объекта к системе теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения возможно через тепловые сети или источники тепловой энергии, принадлежащие на праве собственности или ином законном основании лицам, не оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и (или) не осуществляющим продажу тепловой энергии, то заключение договора о подключении осуществляется теплоснабжающей или теплосетевой организацией (исполнителем) после получения согласия указанных лиц на подключение объекта через принадлежащие им тепловые сети или источники тепловой энергии.
В случае если указанные лица не предоставят согласие на подключение к принадлежащим им на праве собственности или ином законном основании источникам тепловой энергии или тепловым сетям в течение 15 дней с даты обращения теплоснабжающей или теплосетевой организации (исполнителя), теплоснабжающая или теплосетевая организация (исполнитель) обязана в течение 30 дней с даты получения заявки на подключение уведомить заявителя о возможности подключения:
в иной точке подключения с учетом определения технической возможности подключения;
путем уступки права на использование мощности в порядке, установленном разделом V настоящих Правил, при наличии технической возможности такой уступки.
Заявитель обязан в течение 15 дней с даты получения такого уведомления сообщить исполнителю в письменной форме о выборе варианта подключения либо об отказе от подключения. В случае если в указанный срок исполнителю не поступит сообщение заявителя о выборе варианта подключения или поступит отказ от подключения, заявка на подключение аннулируется.
В случае поступления в установленный срок исполнителю сообщения заявителя о выборе варианта подключения, заключение договора о подключении осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами для соответствующего варианта подключения.

## Slide 19
Для осуществления процедуры подключения к системе теплоснабжения в ходе заключения договора о подключении исполнитель обеспечивает возможность использования и обмена между исполнителем и заявителем документами как в электронной форме, так и на бумажном носителе.
Исполнитель и заявитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях выполнения процедуры подключения к системе теплоснабжения и заключения договора о подключении подписывают предусмотренные настоящими Правилами документы в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Заявитель - физическое лицо в целях выполнения процедуры подключения к системе теплоснабжения и заключения договора о подключении подписывает предусмотренные настоящими Правилами документы в электронной форме простой электронной подписью.
Подача заявок и документов в электронной форме осуществляется заявителем с использованием идентификатора и пароля, выданных посредством сайта теплоснабжающей или теплосетевой организации в порядке, установленном исполнителем. Информация о порядке выдачи и использования идентификатора и пароля размещается на сайте теплоснабжающей или теплосетевой организации. Для получения идентификатора и пароля заявитель проходит процедуру регистрации на указанном сайте с использованием страхового номера индивидуального лицевого счета заявителя - для физических лиц, основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя и идентификационного номера налогоплательщика - для индивидуальных предпринимателей, основного государственного регистрационного номера и идентификационного номера налогоплательщика - для юридических лиц. Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту прилагаемых в электронной форме к заявке документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При этом теплоснабжающая или теплосетевая организация обязана обеспечить принятие в электронной форме заявок и прилагаемых документов заявителей, в том числе возможность получения заявителями на безвозмездной основе идентификатора и пароля, сведений об основных этапах обработки заявок в режиме реального времени без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства потребителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с потребителя платы, и без использования специальных аппаратных средств.
После вступления в силу Постановлением правительства от 09.09.2017 №1089 исполнитель
будет обязан обеспечить принятие в электронной форме заявок и прилагаемых
документов заявителей ( пп. «г»):

## Slide 20
Схема 2.2. Действия ТСО в случае соответствия заявки требованиям ПП № 307, но при отсутствии технической возможности подключения:
Заявка соответствует требованиям п.п. 11, 12 ПП № 307 и принята к исполнению.
Техническая возможность подключения отсутствует
Анализ наличия утвержденных инвестиционных программ и наличия в их составе мероприятий по снятию ограничений
См. Схему 2.3.
Техническая возможность подключения существует
При наличии утвержденных инвестиционных программ и наличия в их составе мероприятий по снятию ограничений
Заявителю направляется Договор о подключении
(отказ не допускается)
Срок направления договора Заявителю: в течение 30 дней с момента
получения заявки иные сроки направления договора заявителю см. в Приложении №7
При отсутствии утвержденных инвестиционных программ и отсутствии в их составе мероприятий по снятию ограничений
ОМС вносит изменения в схему теплоснабжения
Обоснованный отказ ОМС с предоставлением заявителю информации об иных возможностях теплоснабжения подключаемого объекта
Направляется обращение в орган местного самоуправления с предложениями по снятию ограничений, о корректировке схемы теплоснабжения
Срок направления обращения: в течение 30 дней с момента получения заявки.
Примечание: Подробнее о возможности отказа в заключении договора и порядке включения в утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений см. Приложение №6.
Исполнитель отказывает заявителю в подключении в связи с отсутствием технической возможности подключения
Направление заявителю договора о подключении
Срок направления: в течение 30 дней с даты внесения изменений в инвестиционную программу.
Обращение в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу.
Срок направления: в течение 30 дней с даты внесения изменений в Схему теплоснабжения.

## Slide 21
Действия ТСО в случае соответствия заявки требованиям ПП № 307, но при отсутствии технической возможности подключения (после вступления в силу Постановлением правительства от 09.09.2017 №1089):
Заявка соответствует требованиям п.п. 11, 12 ПП № 307 и принята к исполнению.
Техническая возможность подключения отсутствует
Анализ наличия утвержденных инвестиционных программ и наличия в их составе мероприятий по снятию ограничений
См. Схему 2.3.
Техническая возможность подключения существует
При наличии утвержденных инвестиционных программ и наличия в их составе мероприятий по снятию ограничений
Заявителю направляется Договор о подключении
(отказ не допускается)
Срок направления договора Заявителю: в течение 20 рабочих дней с момента
получения заявки иные сроки направления договора заявителю см. в Приложении №7
При отсутствии утвержденных инвестиционных программ и отсутствии в их составе мероприятий по снятию ограничений
ОМС вносит изменения в схему теплоснабжения
Обоснованный отказ ОМС с предоставлением заявителю информации об иных возможностях теплоснабжения подключаемого объекта
Направляется обращение в орган местного самоуправления с предложениями по снятию ограничений, о корректировке схемы теплоснабжения
Срок направления обращения: в течение 30 дней с момента получения заявки.
Примечание: Подробнее о возможности отказа в заключении договора и порядке включения в утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений см. Приложение №6.
Исполнитель отказывает заявителю в подключении в связи с отсутствием технической возможности подключения
Направление заявителю договора о подключении
Срок направления: в течение 30 дней с даты внесения изменений в инвестиционную программу.
Обращение в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу.
Срок направления: в течение 30 дней с даты внесения изменений в Схему теплоснабжения.

## Slide 22
Приложение №6. О возможности отказа в заключении договора и порядке включения в утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений:
1) Отказ в заключении договора о подключении объекта, находящегося в границах определенного в схеме теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, при наличии технической возможности подключения, не допускается (п. 15 ПП № 307).*
Техническая возможность подключения существует:
1) при наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя;
2) при наличии резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.
*Примечание: 1. При оценке возможности подключения необходимо рассчитывать попадание объекта в радиус эффективного теплоснабжения и при не попадании объекта в РЭТ рассматривать возможность отказа в подключении данного объекта. В соотв. с пп. «а» п. 6 Требований к схемам теплоснабжения радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия источника тепловой энергии должен позволять определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.
2. Обращаем внимание, что в соответствии с п. 3.3 Схемы теплоснабжения г. Кемерово предусмотрено, что подключение объектов существующей индивидуальной и малоэтажной застройки к централизованной системе теплоснабжения не предполагается. Их подключение может быть осуществлено в случае, когда не требуется создание тепловых сетей.
Отказ в заключении договора в связи с отсутствием технической возможности подключения допускается, за исключением случаев:
1) наличия в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения объекта к системе теплоснабжения.
2) если теплоснабжающей/теплосетевой организацией не получен отказ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органа местного самоуправления, утвердившего схему теплоснабжения, во внесении изменений в схему теплоснабжения в связи с отсутствием технической возможности подключения.

## Slide 23
2) Порядок включения в утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения объекта к системе теплоснабжения:
Если в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации отсутствуют мероприятия по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения объекта к системе теплоснабжения, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в течение 30 дней обязана обратиться* в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта с приложением заявки на подключение.
*Примечание: В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, заявитель вправе потребовать возмещение убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения** или об отказе во внесении в нее таких изменений.
**Примечание: Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения размещается ОМС не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимаются до 1 марта. (п. 24 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения«).

## Slide 24
В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, заявитель вправе потребовать возмещение убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.
В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в течение 30 дней с даты внесения изменений обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу и в течение 30 дней с даты внесения изменений в инвестиционную программу направляет заявителю проект договора о подключении.
В случае отказа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органа местного самоуправления, утвердившего схему теплоснабжения, во внесении изменений в схему теплоснабжения указанные органы обязаны обосновать отказ и предоставить заявителю информацию об иных возможностях теплоснабжения подключаемого объекта.
В таком случае теплоснабжающая организация или теплосетевая организация отказывает заявителю в подключении в связи с отсутствием технической возможности подключения.

## Slide 25
Направление заявителю договора о подключении и условий подключения в 2 экз.
Общий срок направления: в течение 30 дней с момента получения заявления, иные сроки направления договора заявителю см. в Приложении №7.
Подробнее о содержании договора см. Приложение №8
Схема 2.3. Действия ТСО в случае соответствия заявки требованиям ПП № 307 и наличия технической возможности подключения:
Заявка соответствует требованиям п.п. 11, 12 ПП № 307 и принята к исполнению.
Техническая возможность подключения существует.
Направляет исполнителю протокол разногласий
Срок: в течение 30 дней с даты получения подписанных проектов договоров.
Отклонение исполнителем протокола разногласий
Заявитель не согласен с условиями договора
Исполнитель согласен с условиями протокола разногласий
Заявитель согласен с условиями договора
Заявитель вправе передать
разногласия на рассмотрение суда
В случае неполучения от заявителя проекта договора о подключении в течение 45 дней после его направления исполнителем либо в случае отказа заявителя от его подписания поданная таким заявителем заявка на подключение аннулируется
Направляет исполнителю 1 экз. подписанного договора.
Срок: в течение 30 дней с даты получения подписанных проектов договоров
Выполнение условий договора, подключение
Нормативный срок: 18 месяцев.
Направляет заказчику 1 экз. подписанного протокола
Срок: в течение 30 дней с даты получения протокола разногласий.
Выполнение условий договора, подключение
Нормативный срок: 18 месяцев.

## Slide 26
Направление заявителю договора о подключении и условий подключения в 2 экз.
Общий срок направления: в течение 20 рабочих дней с момента получения заявления, иные сроки направления договора заявителю см. в Приложении №7.
Подробнее о содержании договора см. Приложение №8
Действия ТСО в случае соответствия заявки требованиям ПП № 307 и наличия технической возможности подключения (после вступления в силу Постановлением правительства от 09.09.2017 №1089):
Заявка соответствует требованиям п.п. 11, 12 ПП № 307 и принята к исполнению.
Техническая возможность подключения существует.
Направляет исполнителю мотивированный отказ, с приложением при необходимости протокола разногласий
Срок: в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанных проектов договоров.
Заявитель не согласен с условиями договора
Исполнитель рассматривает разногласия в течение 10 рабочих дней со дня получения, принимает меры к их урегулированию и направляет заказчику новый проект договора о подключении
Заявитель согласен с условиями договора
В случае неполучения от заявителя проекта договора о подключении либо мотивированного отказа заявка на подключение аннулируется не ранее чем через 30 рабочих дней со дня направления исполнителем заявителю подписанного проекта договора
Направляет исполнителю 1 экз. подписанного договора.
Срок: в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанных проектов договоров
Выполнение условий договора, подключение
Нормативный срок: 18 месяцев.
Выполнение условий договора, подключение
Нормативный срок: 18 месяцев.

## Slide 27
В случае представления сведений и документов в полном объеме:
Исполнитель в течение 30 дней с даты их получения направляет заявителю подписанный проект договора о подключении в 2 экземплярах.
Если необходимо установить плату за подключение в индивидуальном порядке подписанный договор направляется заявителю в 2 экземплярах в течение 30 дней с даты установления уполномоченными органами регулирования платы за подключение.
Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении в течение 30 дней с даты получения подписанных исполнителем указанных проектов договора и направляет 1 экземпляр в адрес исполнителя с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.
В случае несогласия заявителя с представленным исполнителем проектом договора о подключении и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель в течение 30 дней с даты получения проекта договора о подключении направляет исполнителю извещение о намерении заключить указанный договор на иных условиях и прилагает к проекту договора протокол разногласий.
Исполнитель обязан в течение 30 дней со дня получения протокола разногласий известить заявителя о принятии проекта договора о подключении в редакции заявителя либо об отклонении протокола разногласий. При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок заявитель, направивший протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении указанного договора, на рассмотрение суда.
В случае неполучения от заявителя проекта договора о подключении в течение 45 дней после его направления исполнителем либо в случае отказа заявителя от его подписания поданная таким заявителем заявка на подключение аннулируется.
Если для осуществления подключения исполнителю требуется заключить договоры о подключении с другими организациями, срок направления проекта договора о подключении увеличивается на срок заключения указанных договоров на подключение со смежными организациями.
Приложение №7. Сроки направления договора

## Slide 28
В случае представления сведений и документов в полном объеме:
Исполнитель в течение 20 рабочих дней с даты их получения направляет заявителю подписанный проект договора о подключении в 2 экземплярах.
Если необходимо установить плату за подключение в индивидуальном порядке подписанный договор направляется заявителю в 2 экземплярах в течение 20 рабочих дней с даты установления уполномоченными органами регулирования платы за подключение.
Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанных исполнителем указанных проектов договора и направляет 1 экземпляр в адрес исполнителя с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.
В случае несогласия заявителя с представленным исполнителем проектом договора о подключении и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель в течение 10 рабочих дней с даты получения проекта договора о подключении направляет исполнителю мотивированный отказ от подписания проекта договора о подключении, к которому прилагается при необходимости протокол разногласий.
При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении и протокола разногласий Исполнитель обязан рассмотреть их в течение 10 рабочих дней со дня получения, принять меры к урегулированию разногласий и направить заявителю для подписания новый проект договора о подключении
В случае неполучения от заявителя проекта договора о подключении либо мотивированного отказа от его подписания заявка аннулируется не ранее чем через 30 рабочих дней со дня направления заявителю подписанного исполнителем проекта договора о подключении.
Если для осуществления подключения исполнителю требуется заключить договоры о подключении с другими организациями, срок направления проекта договора о подключении увеличивается на срок заключения указанных договоров на подключение со смежными организациями.
N/B!!! В случае если подключение осуществляется не единой теплоснабжающей организацией, срок направления проекта договора о подключении увеличивается на срок согласования условий подключения с единой теплоснабжающей организацией в порядке, установленном Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". Исполнитель обязан уведомить заявителя об увеличении срока направления проекта договора о подключении в течение 3 рабочих дней со дня направления проекта договора о подключении на согласование в единую теплоснабжающую организацию.
Сроки направления договора после вступления в силу Постановлением
правительства от 09.09.2017 №1089 (пп «д»):

## Slide 29
Приложение №8. Содержание договора о подключении и его приложений:
1)Существенные условия договора:
а) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта к системе теплоснабжения и обязательства сторон по их выполнению;
б) срок подключения;
в) размер платы за подключение;
г) порядок и сроки внесения заявителем платы за подключение;
д) размер и виды тепловой нагрузки подключаемого объекта;
е) местоположение точек подключения;
ж) условия и порядок подключения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к системе теплоснабжения;
з) обязательства заявителя по оборудованию подключаемого объекта приборами учета тепловой энергии и теплоносителя;
и) ответственность сторон за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение договора о подключении;
к) право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре.
Содержание мероприятий, выполняемых заявителем в пределах границ земельного участка заявителя, а в случае подключения многоквартирного дома - в пределах инженерно-технических сетей дома:
1) разработка заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным условиями на подключение, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;
2) выполнение условий подключения.
Содержание мероприятий, выполняемых исполнителем до границы земельного участка заявителя, на котором располагается подключаемый объект, а в случае подключения многоквартирного дома - до границы с инженерно-техническими сетями дома, мероприятий по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) соответствующих тепловых сетей или источников тепловой энергии, а также мероприятий по фактическому подключению:
1) подготовка и выдача исполнителем условий подключения и согласование их в необходимых случаях с организациями, владеющими на праве собственности или ином законном основании смежными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии;
2) разработка исполнителем проектной документации в соответствии с условиями подключения;
3) проверка исполнителем выполнения заявителем условий подключения;
4) осуществление исполнителем фактического подключения объекта к системе теплоснабжения.

## Slide 30
2) Плата за подключение:
Внесение заявителем платы за подключение осуществляется в следующем порядке:
не более 15 процентов платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты заключения договора о подключении;
не более 50 процентов платы за подключение вносится в течение 90 дней с даты заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения;
оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении, фиксирующего техническую готовность к подаче тепловой энергии или теплоносителя на подключаемые объекты.
В случае если плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается регулирующим органом в индивидуальном порядке, порядок и сроки внесения платы устанавливаются соглашением сторон договора о подключении.
3) Срок подключения:
Нормативный срок подключения не может превышать для теплопотребляющих установок 18 месяцев с даты заключения
договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в инвестиционной программе исполнителя, а также
в инвестиционных программах организаций, владеющих на праве собственности или ином законном основании смежными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, с которыми заключены договоры о подключении, в связи с обеспечением технической возможности подключения, но при этом срок подключения не должен превышать 3 лет.
Подключение к системам теплоснабжения тепловых сетей и источников тепловой энергии осуществляется в сроки, определенные в соответствии со схемой теплоснабжения.

## Slide 31
4) Условия подключения:
Условия подключения выдаются исполнителем вместе с проектом договора о подключении, являются его неотъемлемой частью и содержат следующие сведения:
точки подключения;
максимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого объекта по видам теплоносителей и видам теплопотребления (отопление, вентиляция, кондиционирование, горячее водоснабжение, технологические нужды), а также схемы подключения теплопотребляющих установок;
максимальные расчетные и среднечасовые расходы теплоносителей, в том числе с водоразбором из сети (при открытой системе теплоснабжения);
параметры (давление, температура) теплоносителей и пределы их отклонений в точках подключения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения;
количество, качество и режим откачки возвращаемого теплоносителя, а также требования к его очистке, если тепловая энергия отпускается с паром;
добровольные для исполнения рекомендации, касающиеся необходимости использования имеющихся у заявителя собственных источников тепловой энергии или строительства им резервного источника тепловой энергии либо резервной тепловой сети с учетом требований к надежности теплоснабжения подключаемого объекта, а также рекомендации по использованию вторичных энергетических ресурсов;
требования к прокладке и изоляции трубопроводов;
требования к организации учета тепловой энергии и теплоносителей;
требования к диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией;
границы эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации и заявителя;
срок действия условий подключения, который не может быть менее 2 лет;
пределы возможных колебаний давления (в том числе статического) и температуры в тепловых пунктах заявителя, устройства для защиты от которых должны предусматриваться заявителем при проектировании систем теплопотребления и тепловых сетей;
минимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого объекта по видам теплоносителей и видам теплопотребления.
Договор о подключении заключается в простой письменной форме в 2 экземплярах по одному для каждой из сторон.
О навязывании условий договора заявителю:
Исполнитель не вправе навязывать заявителю условия договора о подключении, невыгодные для него или не относящиеся к предмету договора, экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами, требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также заключение договора при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован.

## Slide 32
Важно!!! Изменения законодательства в части раскрытия информации о подключении
31.08.2017 было принято Постановление Правительства РФ от 31.08.2017 г. № 1053 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части раскрытия информации о процедуре подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения".
Вышеуказанным актом вносятся изменения в постановление Правительства от 5 июля 2013 года №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» в части раскрытия, размещения в открытом доступе информации о процедуре подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Существенным является изменение, предусматривающее обязанность регулируемой организации публиковать информацию, указанную в п. 25 Постановления №570, на своём официальном сайте в сети «Интернет».
С учётом того, что Постановление Правительства РФ от 31.08.2017 г. № 1053 вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня его официального опубликования (п. 2 Постановления №1053) регулируемые организации с 05.03.2018 размещать на своих сайтах в сети «Интернет» следующую информацию:
а) форму заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;
б) перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;
в) реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (в том числе в форме электронного документа), принятии по результатам рассмотрения указанной заявки решения и уведомлении о принятом решении, основания аннулирования заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, отказа в заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения, отказа в подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения;
г) телефоны, адреса и график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;
д) регламент подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, утверждаемый регулируемой организацией, включающий сроки, состав и последовательность действий при осуществлении подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, сведения о размере платы за услуги по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения, информацию о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта регулируемой организации в сети "Интернет" и блок-схему, отражающую графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения.

## Slide 33
Этап 3. Исполнение сторонами условий договора о подключении, в том числе подключение объекта к системе теплоснабжения и подписание сторонами акта о подключении объекта и акта разграничения балансовой принадлежности.
Обязанности исполнителя:
1. Осуществить мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения, выполняемые исполнителем до границы земельного участка заявителя, на котором располагается подключаемый объект, а в случае подключения многоквартирного дома - до границы с инженерно-техническими сетями дома, мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) соответствующих тепловых сетей или источников тепловой энергии, а также мероприятия по фактическому подключению, включающие в себя:
подготовку и выдачу исполнителем условий подключения и согласование их в необходимых случаях с организациями, владеющими на праве собственности или ином законном основании смежными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии;
разработку исполнителем проектной документации в соответствии с условиями подключения;
проверку выполнения заявителем условий подключения и установку пломбы на приборах (узлах) учета тепловой энергии и теплоносителя, кранах и задвижках на их обводах в установленный договором о подключении срок со дня получения от заявителя уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта о готовности;
осуществление исполнителем фактического подключения объекта к системе теплоснабжения.
2. осуществить действия по созданию (реконструкции, модернизации) тепловых сетей до точек подключения и (или) источников тепловой энергии, а также по подготовке тепловых сетей к подключению объекта и подаче тепловой энергии не позднее установленной договором о подключении даты подключения;
3. принять либо отказать в принятии предложения о внесении изменений в договор о подключении в течение 30 дней с даты получения предложения заявителя при внесении изменений в проектную документацию.
4. после выполнения заявителем условий подключения выдать разрешение на осуществление заявителем подключения указанного объекта к системе теплоснабжения.
Права исполнителя:
1. участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от подключаемого объекта до точки подключения;
2. изменить дату подключения подключаемого объекта на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение в случае, если заявитель не предоставил исполнителю в установленные договором на подключение сроки возможность осуществить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению и подаче тепловой энергии и опломбирование установленных приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах, а также в случае если заявитель не соблюдает установленные договором сроки внесения платы за подключение. При этом дата подключения не может быть позднее исполнения заявителем указанных обязательств.

## Slide 34
Обязанности заявителя:
1. Выполнить мероприятия в пределах границ земельного участка заявителя, а в случае подключения многоквартирного дома - в пределах инженерно-технических сетей дома, включающие в себя:
разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным условиями на подключение, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;
выполнение условий подключения.
2. выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению;
3. представить исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию (1 экземпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений;
4. направить исполнителю предложение о внесении изменений в договор о подключении в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта, влекущих изменение указанной в договоре о подключении нагрузки;
5. обеспечить доступ исполнителя для проверки выполнения условий подключения и опломбирования приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах;
6. внести плату за подключение в размере и в сроки, которые установлены договором о подключении.
7. согласовывать отступления от условий подключения с исполнителем.
8. подписать акт о подключении и акт разграничения балансовой принадлежности, в котором указываются границы раздела тепловых сетей, теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии по признаку владения на праве собственности или ином законном основании.
Права заявителя:
получить в случаях и в порядке, которые установлены договором о подключении, информацию о ходе выполнения предусмотренных указанным договором мероприятий по созданию (реконструкции) тепловых сетей.
в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора при нарушении исполнителем сроков обязательств, указанных в договоре.
Разработка проектной документации:
Разработка заявителем проектной документации осуществляется в соответствии с выданными исполнителем условиями подключения в порядке, установленном градостроительным законодательством.

## Slide 35
Отступления от условий подключения:
Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с исполнителем.
Согласование отступления от условий подключения, а также продление срока действия условий подключения осуществляется исполнителем в течение 15 дней с даты получения обращения заявителя путем внесения изменений в договор о подключении.
Продление срока действия условий подключения:
В случае если в процессе строительства (реконструкции) подключаемого объекта превышен срок действия условий подключения, указанный срок продлевается по согласованию с исполнителем на основании письменного обращения заявителя.
Разрешение на осуществление заявителем подключения:
После выполнения заявителем условий подключения исполнитель выдает разрешение на осуществление заявителем подключения указанного объекта к системе теплоснабжения.
Исполнитель осуществляет контроль за выполнением мероприятий по подключению без взимания дополнительной платы.
Завершение мероприятий по подключению:
Осуществление подключения завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о подключении и акта разграничения балансовой принадлежности, в котором указываются границы раздела тепловых сетей, теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии по признаку владения на праве собственности или ином законном основании.
Подача теплоносителя в систему теплопотребления осуществляется на основании уведомления Исполнителя о готовности к подаче тепловой энергии.
До начала подачи тепловой энергии заявитель:
- получает разрешение на ввод в эксплуатацию подключаемого объекта;
- заключает договор теплоснабжения с теплоснабжающей организацией;
- предъявляет в случаях, установленных нормативными правовыми актами, устройства и сооружения, созданные для подключения к системам теплоснабжения, для осмотра и допуска к эксплуатации федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный энергетический надзор.